## Slide 1
SMART PSA를 위한 MARS-KS 출력 자동 후처리 도구
열수력 결과에서 대화형 DET 대시보드까지
경희대학교 원자력공학과
ANS Winter Meeting 2025

## Slide 2
배경 및 연구 동기
현행 PSA 실무의 한계
• 수백 개 TH 시뮬레이션 시나리오 → 수작업 후처리
• 전문 인력의 반복 투입 → 시간·비용 선형 증가
• 피로 유발 오류 → 시나리오 간 판정 일관성 저하
• 이진 사건수목: 부분적 계통 성능 정보 소실
SMART 원자로 특성
• 100 MWth 일체형 가압경수로 (KAERI 개발)
• 4계통 피동잔열제거계통(PRHRS) 보유
• 작동 계통수(0~4대)가 사고 결과에 직접 영향
• 이진 ET로는 부분 성능 분석 불가
→ 자동화된 후처리 + 동적 사건수목(DET) 구조가 필요

## Slide 3
도구 파이프라인 개요
MARS-KS 출력 Excel
→
VarMapper 변수 자동 매핑
→
변수 추출 (RT / PCT / PRHRS)
→
대화형 Excel 대시보드
→
PSA 소프트웨어 (향후)
단일 Python 스크립트 (psa_analyzer.py) — GUI 파일 선택만으로 전 과정 자동 실행
객체지향 구조 (상속)
BaseAnalyzer (공통 로직: RT·PCT·PRHRS)
LOFW Analyzer
SBLOCA Analyzer
GTRN Analyzer
LSSB Analyzer
SGTR Analyzer
↑ 파라미터만 각자 정의 (신규 사고유형 추가 용이)

## Slide 4
핵심 추출 알고리즘
① 원자로 트립(RT) 감지
• 기준: rktpow ≤ 초기값 × 20% 최초 시점
• PCT 구간 시작: 더 엄격한 10% 기준 적용
• 이유: 트립 후 관성 잔류출력 수십 초 지속 → PCT는 냉각 단계에서 추출
• 아티팩트 처리: 첫 행 rktpow=0 → 첫 번째 양수값으로 초기화
② PRHRS 작동 계통수 판정
• 상대비교 기준: Qi ≥ Qmax × R기준 (기본 10%)
• Floor = 1×10⁶ W (전 사고유형 공통)
• 초기 조건 변화에 강인한 자동 적응
• SBLOCA: RT+대기 후 초기 3h 창 집계 (붕괴열 감소 대응)
• SGTR: 전체 평균 (후반 열출력 감소 오분류 방지)
③ PCT 추출 및 노심손상(CD) 판정
• 10% 기준 RT 이후 구간에서 최대 피복재 온도 추출
• 10,000 K 초과 비물리 이상값 제거
• NRC 10 CFR 50.46 기준: PCT ≥ 1477 K → CD

## Slide 5
사고유형별 PRHRS 알고리즘 파라미터
파라미터
LOFW
SBLOCA
GTRN
LSSB
SGTR
집계 구간
전체 평균
초기 3h
전체 평균
전체 평균
전체 평균
대기 시간 (s)
100
100
100
100
100
Floor (W)
1×10⁶
1×10⁶
1×10⁶
1×10⁶
1×10⁶
상대비교 기준
10%
10%
10%
10%
10%
* SBLOCA만 초기 3h 창: RT 이후 붕괴열 자연 감소로 후반 출력 하락 → 전체 평균 시 계통수 과소평가 방지
* Floor: 비작동 계통 잔류출력(수백 kW 이하)과 작동 계통(수 MW)을 명확히 분리

## Slide 6
대화형 Excel 대시보드 — DET 구조 구현
PRHRS 계통수 필터
드롭다운 선택(0~4대) → PCT 분포 차트 즉시 갱신
PCT 분포 시각화
히스토그램 + 통계 요약 (min / mean / max / P95)
시나리오 목록
파일명, RT 결과, PCT, CD 판정 일람
전체 분포 비교
계통수별 PCT 분포 중첩 → 단조성 확인
DET와의 동등성
• 이진 성공/실패 → PRHRS 계통수(0~4)를 이산 분기 변수로 정의
• 성공기준 변경 시나리오 즉시 탐색 (예: '3계통' → '2계통 이상'으로 완화)
• 추가 시뮬레이션 없이 노심손상 빈도 영향 정량 추정 가능

## Slide 7
검증 결과
RT 감지 정확도
100%
실제 MARS-KS 데이터 5개 사고유형 수작업 비교
PRHRS 계통수 판정 정확도
100%
실제 MARS-KS 데이터 5개 사고유형 수작업 비교
데모 데이터셋 물리 규칙 위반
0건
1,000 시나리오 4개 일관성 규칙
처리 시간
< 30초
1,000 시나리오 일반 PC 기준
물리적 일관성 검증 규칙 (데모 데이터셋)
규칙 A
PCT–결과 일관성 (1477 K 임계값)
규칙 B
PRHRS 단조성 — 계통수 증가 → PCT 감소
규칙 C
ATWS 패널티 — RT 실패 → PCT 상승
규칙 D
Feed-and-Bleed 작동 조건 제약
※ PCT 추출 검증: 현재 700~1,400 K (OK 시나리오) — CD 시나리오 검증은 향후 추가 시뮬레이션 후 수행 예정

## Slide 8
결론 및 향후 과제
핵심 기여
• MARS-KS TH 출력 → 대화형 Excel 대시보드 완전 자동화
• 단일 Python 스크립트, GUI 파일 선택만으로 전 과정 처리
• 상대비교 기반 PRHRS 판정: 초기 조건 변화에 강인
• VarMapper: 노형 변경 시 코드 수정 없이 재적용 가능
• DET 구조로 성공기준 민감도 즉시 탐색 (추가 시뮬레이션 불필요)
향후 과제
• 실제 MARS-KS 대용량 데이터셋 적용 및 성능 확인
• ADS·PSIS·SIT 등 추가 안전계통 확장
• AIMS-PSA 호환 사건수목 형식(.ket) 직접 출력
• TH 시뮬레이션 → PSA 소프트웨어 완전 자동 파이프라인
목표: MARS-KS 출력에서 PSA 소프트웨어 입력 파일까지 완전 자동 생성하는 통합 후처리 체계 구축